วิธีการตรวจประเมิน

ระดับหนึ่งดาว   ★ จำนวน 9 ข้อ

ข้อที่ 1 	มีมาตรการป้องกันไม่ให้ซากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ปนเปื้อนกับสิ่งสกปรก

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- ซากสัตว์และเนื้อสัตว์ต้องไม่วางสัมผัสพื้น

- การออกแบบและการวางผังของสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้องจัดวางตามลำดับกระบวนการผลิตและเอื้ออำนวยต่อการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ

- มีการจัดแบ่งพื้นที่ผลิตแยกส่วนไม่สะอาด และส่วนสะอาดในระยะที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากการผลิตไปสู่ซากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ มีการแยกเก็บสินค้าเพื่อการบริโภค (edible product) กับสินค้าที่ไม่ใช้บริโภค (inedible product)

- ภาชนะที่ใช้สำหรับใส่เนื้อสัตว์และภาชนะที่ใช้ใส่ขยะ หรือของเสีย สารเคมี และสิ่งที่มิใช่อาหารต้องแยกอออกจากกันอย่างชัดเจน

- จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ หรือของเสียที่เพียงพอ และเหมาะสม  มีระบบกำจัดขยะ หรือของเสียออกจากสถานที่ผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต

- การใช้สารเคมีต่าง ๆ ได้แก่ สบู่ สารซักฟอก สารฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง และสัตว์พาหะ  ต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารเคมีนั้น ๆ โดยเคร่งครัด

- พนักงานสวมชุดแต่งกายที่สะอาด และปฏิบัติงานถูกสุขลักษณะ

ข้อที่ 2  มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงฆ่าสัตว์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เป็นประจำทุกวัน เครื่องมือ อุปกรณ์ โต๊ะ เลื่อย ภาชนะบรรจุ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ  ภายในโรงฆ่าสัตว์ต้องทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน  และหลังการปฏิบัติงาน

- ภายหลังการฆ่าสัตว์ หากพบวิการโรคระบาดสัตว์ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ทันทีเพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์

- สบู่ สารซักฟอก และสารฆ่าเชื้อโรค ต้องเป็นชนิดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ในโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร และระมัดระวังมิให้ปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์

ข้อที่ 3  น้ำที่ใช้ในกระบวนการฆ่าสัตว์ ต้องเป็นน้ำสะอาดเหมาะสำหรับการบริโภค

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- น้ำที่ใช้ล้างซากสัตว์ น้ำแข็งที่ใช้สำหรับรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ และน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดโรงฆ่าและอุปกรณ์เครื่องมือ  ต้องสะอาดตามมาตรฐานน้ำดื่มที่กฎหมายกำหนด  และมีอย่างเพียงพอ

- มีการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำที่ใช้ว่าเป็นน้ำสะอาดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อที่ 4  มีระบบป้องกันสัตว์พาหะนำโรค

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- สำหรับช่องเปิดเข้าสู่อาคาร  เช่น  หน้าต่าง ช่องระบายอากาศควรมีการติดตั้งมุ้งลวด หรือตาข่าย (ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย)  และทางเข้าออกอาคารผลิต  ควรมีประตู ที่ปิดสนิท  ไม่มีช่องว่างที่ขอบประตูทั้งด้านบนและด้านล่าง  เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่อาคารผลิต

- จะต้องทำการกำจัดแมลง นก สัตว์ประเภทฟันแทะ และสัตว์มีพิษทั้งภายในและบริเวณโรงพักสัตว์

อย่างสม่ำเสมอ

3.    ยาฆ่าแมลงที่ใช้จะต้องเป็นชนิดที่กฎหมายให้ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร

ข้อที่ 5  พื้นมีความลาดเอียง ระบายน้ำได้ดี

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- การออกแบบพื้นอาคารผลิต ควรมีความลาดเอียงไปสู่ท่อระบายน้ำไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง

- มีระบบระบายน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันน้ำทิ้งจากส่วนที่ไม่สะอาดไปสู่ส่วนที่สะอาดได้

ข้อที่ 6  มีพนักงานตรวจโรคสัตว์และพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีการประทับตรารับรองที่ซากและเนื้อสัตว์

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ และพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงฆ่าสัตว์  พนักงานตรวจโรคสัตว์ควรผ่านการอบรมตามหลักสูตรสัตวแพทยสภา

- สัตว์เข้าฆ่าต้องได้รับการตรวจโรคภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนทำการฆ่า  (Antemortem inspection)

- ซากสัตว์และอวัยวะภายใน  ต้องได้รับการตรวจโรคภายหลังการฆ่า (Postmortem inspection) ก่อนประทับตราออกจำหน่าย

- มีวิธีการทำลายเนื้อสัตว์ ที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค

ข้อที่ 7  มีระบบระบายอากาศที่ดี

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นที่ห้องหรืออาจจัดให้มีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

- การระบายอากาศควรมีทิศทางจากบริเวณผลิตส่วนสะอาดไปสู่บริเวณผลิตส่วนที่ไม่สะอาด

- มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดกลิ่น ควัน ไอน้ำร้อน และความชื้นได้

ข้อที่ 8  สุขลักษณะส่วนบุคคล

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์ควรมีการแต่งกายและพฤติกรรมที่เหมาะสม  ดังนี้

  - มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล สวมชุดกันเปื้อนที่เหมาะสม ที่คลุมผม และรองเท้า

  - ผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม เป็นไข้ ท้องเสียไม่ควรปฏิบัติงานในส่วนที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์

  - กรณีมีบาดแผล ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล / พลาสเตอร์ที่กันน้ำได้ หรือสวมถุงมือ

  - ผู้ปฏิบัติงานควรไว้เล็บสั้น และไม่ทาเล็บ

  - ละเว้นการขบเคี้ยวหรือรับประทานอาหารขณะปฏิบัติงาน

  - มีการล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ภายหลังการใช้ห้องสุขา และเมื่อจับต้องสิ่งปนเปื้อน

  - ไม่สูบบุหรี่ ไม่บ้วนน้ำลาย สั่งน้ำมูก ล้วง แคะ แกะ เกาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขณะปฏิบัติงาน

  - ไม่สวมใส่เครื่องประดับ และนำสิ่งของที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารเข้าไปในบริเวณผลิต

ข้อที่ 9  มีการขนส่งซาก และเนื้อสัตว์ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- รถที่ใช้ขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ต้องสะอาดสามารถป้องกันการปนเปื้อนซากสัตว์และเนื้อสัตว์ในขณะขนส่งได้ และไม่ควรขนส่งซากสัตว์ และเนื้อสัตว์ปะปนกับสินค้าชนิดอื่น

- ซากสัตว์และเนื้อสัตว์จะต้องบรรจุในภาชนะสะอาดปิดมิดชิด ในกรณีที่รถขนส่ง ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนขณะขนส่งได้

- รถขนส่งซากต้องผ่านการล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะบรรทุกซากและเนื้อสัตว์

- การขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ใช้เวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมง ควรมีการควบคุมอุณหภูมิตามจำเป็น

ระดับสองดาว   ★★ จำนวน 5 ข้อ

ข้อที่ 1  มีวิธีการทำให้สัตว์สลบ   ยกเว้นการฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมทางศาสนา

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำให้สัตว์สลบ  ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ก่อนฆ่าสัตว์

- ต้องไม่มีการกระทำที่เป็นการทารุณสัตว์ก่อนทำให้สัตว์สลบ

ข้อที่ 2  มีระบบราวแขวนซาก  หรือวิธีการป้องกันไม่ให้ซากสัตว์และเนื้อสัตว์สัมผัสพื้น

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีระบบราวแขวนซากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์สำหรับโรงฆ่าสัตว์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยให้ส่วนที่ต่ำสุดของซากห่างจากพื้นไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรส่วนโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้ซากสัตว์และเนื้อสัตว์สัมผัสพื้น เช่น โต๊ะ แคร่ แท่นวางซาก

- ซากสัตว์ควรแขวนอยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันซากสัตว์สัมผัสกับผนังขณะที่มีการเคลื่อนย้าย และควรเว้นระยะห่างระหว่างซากสัตว์ไม่ให้สัมผัสกัน

ข้อที่ 3  ปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้ถูกสุขลักษณะ

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีขนาดและพื้นที่เหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา การทำความสะอาดและสะดวกในการปฏิบัติงาน

- มีการแยกส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาดให้เป็นสัดส่วน

- มีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นไปตามลำดับการผลิต

- พื้นห้องฆ่าสัตว์ ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำ ผิวเรียบ ไม่ลื่นทนต่อการกัดกร่อน มีความลาดเอียง

ทำความสะอาดได้ง่าย  ไม่มีน้ำขัง  บริเวณผนังต่อกับพื้นควรเป็นมุมโค้งเพื่อไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก

ฝาผนังและเพดาน  ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบไม่ดูดซึมน้ำ ความสะอาดได้ง่าย

- มีห้องน้ำ และห้องแต่งตัวแยกเป็นสัดส่วนจากกัน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนสะอาดและส่วนไม่สะอาด

ข้อที่ 4  มีบ่อรวบรวมน้ำเสีย

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีบ่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

- มีระบบจัดการน้ำเสียในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 5  ปรับปรุงรถขนส่งสัตว์มีชีวิต และการฆ่าสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีการปรับปรุงรถขนส่งสัตว์มีชีวิต  เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ และลดความเครียดระหว่างการขนส่ง

- ในการนำสัตว์มีชีวิตขึ้นลงรถขนส่ง ควรมีทางลาดให้สัตว์เดิน หรือมีอุปกรณ์ช่วยยกภาชนะบรรจุสัตว์ขึ้นลง

- การฆ่าสัตว์จะต้องใช้มีดหรืออุปกรณ์มีคม สะอาด และมีการฆ่าเชื้อโรค ตัดหรือแทงที่เส้นเลือดแดงที่คออย่างน้อยหนึ่งเส้นในสัตว์ปีก และที่เส้นเลือดแดงใหญ่ (Aorta)  ในสัตว์ใหญ่

- การฆ่าสัตว์ต้องดำเนินการทันทีหลังจากการทำสลบ

- สัตว์ทุกตัวจะต้องถูกทำให้ตายระหว่างขั้นตอนการเอาเลือดออก  โดยที่สัตว์จะต้องไม่ลงสู่บ่อลวกหนัง- ถอนขนในขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่

ระดับสามดาว   ★★★ จำนวน 4 ข้อ

ข้อที่ 1  มีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) และวิธีการ

ทำความสะอาด และการสุขาภิบาล (Sanitation Standard Operation Procedure; SSOP)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีการจัดทำระบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน ที่ถูกสุขลักษณะในแต่ละขั้นตอน

- มีการทำเอกสารโปรแกรมการทำความสะอาดโรงงานและอุปกรณ์  ก่อนเริ่มงานขณะปฏิบัติงานและภายหลังการปฏิบัติงาน และโปรแกรมการควบคุมป้องกันแมลงและสัตว์พาหะต่าง ๆ รวมทั้งการกำจัดของเสียและขยะ

- มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบและควบคุมวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

ข้อที่ 2  มีการจัดทำบันทึกรายงานการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฆ่าสัตว์

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีการจัดทำรายงานการควบคุมคุณภาพการผลิตเนื้อสัตว์  ได้แก่

  - รายงานการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์

  - รายงานแผนการนำสัตว์เข้าโรงฆ่าล่วงหน้า  3  วัน

  - รายงานการตรวจสอบการล้างทำความสะอาด / การฆ่าเชื้อรถขนส่งสัตว์ และภาชนะบรรจุสัตว์

  - รายงานการตรวจซากและอวัยวะภายในหลังฆ่าสัตว์

  - รายงานการตรวจสอบความสะอาดก่อนการผลิต

  - รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ และการฆ่าเชื้อระหว่างการผลิต

  - รายงานการตรวจการบรรจุหีบห่อสินค้า

  - รายงานการตรวจสอบการป้องกันแมลง และสัตว์พาหะ

หมายเหตุ    สามารถใช้แบบรายงานโครงการเนื้อสัตว์อนามัย

- เมื่อดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิตเนื้อสัตว์ และพบข้อบกพร่องที่ไม่

เป็นไปตามข้อกำหนด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิด

ข้อบกพร่องขึ้นอีก

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการผลิตเนื้อสัตว์

ข้อที่ 3  มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

ผู้ประกอบการควรจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบและสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์มีชีวิต และ

มีระบบการบันทึกตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการผลิตเนื้อสัตว์ไปจนถึงสถานที่จำหน่าย โดยจัดให้มีเครื่องหมาย

หรือระบบการบันทึกตรวจสอบในการบ่งชี้แหล่งที่มาของสัตว์ ตัวสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  ได้แก่  การติดเบอร์หู  กำหนด

เลขทะเบียนฟาร์ม  เครื่องหมายและตราประทับซาก  บาร์โค้ด   รหัสสินค้า  เป็นต้น

ข้อที่ 4  มีบ่อบำบัดน้ำเสีย หากปล่อยน้ำออกจากโรงฆ่าสัตว์ลงสู่ที่สาธารณะ

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- การระบายน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์ ลงสู่ที่สาธารณะจะต้องผ่าน การบำบัดน้ำเสีย ตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แต่ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง

- สำหรับโรงฆ่าสัตว์ที่มีปริมาณการฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร  รวมกันมากกว่าวันละหนึ่งร้อยตัว และสำหรับไก่ เป็ด ห่าน รวมกันมากกว่าวันละสองพันตัว  จะต้องมีแบบแปลนกำจัดน้ำเสียที่วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรับรอง

ระดับสี่ดาว   ★★★★ จำนวน 1 ข้อ

ข้อที่ 1  การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินสุขลักษณะของ

กระบวนการฆ่าสัตว์ และความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่ผลิต

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ทุกฟาร์ม เพื่อตรวจสอบสารตกค้างยาปฏิชีวนะ

- มีการสุ่มเก็บตัวอย่างไขมันสัตว์ทุกฟาร์ม เพื่อตรวจสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลง

- มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่าและชำแหละเพื่อตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยา

- มีการตรวจสอบความสะอาดของพื้นผิวที่สัมผัสอาหาร  ได้แก่  โต๊ะ มีด เขียง สายพาน ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และมือผู้ปฏิบัติงาน  โดยวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน ทางห้องปฏิบัติการ

นำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงโปรแกรมการล้างทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในโรงงาน  ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาอย่าง

น้อยทุก ๆ 3 เดือนครั้ง  และการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ และทางเคมี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- มีการตรวจวัดระดับคลอรีนอิสระในน้ำใช้ในโรงงาน ให้อยู่ในระดับ 0.5 – 1.0 PPM.  อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนการผลิต

ระดับห้าดาว   ★★★★★ จำนวน 3 ข้อ

ข้อที่ 1  มีห้องเย็นสำหรับแช่เย็นซาก สำหรับโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- การออกแบบโครงสร้างของห้องแช่เย็น  ควรทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเก็บรักษาความเย็น พื้นห้องเรียบ มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกระทบกระแทก ไม่ดูดซับน้ำ ผนังและเพดานมีพื้นผิวเรียบ

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย

- ควรติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ที่บริเวณหน้าห้องแช่เย็น และวัดอุณหภูมิห้องแช่เย็นได้อย่างต่อเนื่อง

- อุณหภูมิของห้องแช่เย็น  ควรควบคุมอยู่ระหว่าง 0 – 4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิใจกลางซากสัตว์และเนื้อสัตว์ไม่ควรสูงเกิน  7  องศาเซลเซียส

- ราวแขวนซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ควรทำมาจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม การแขวนซากส่วนล่างสุดของซาก ควรอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  30  เซนติเมตร  หรือจัดให้มีชั้นสำหรับวางเนื้อสัตว์ ซึ่งจะต้องไม่ให้เนื้อสัตว์สัมผัสกับพื้น

ข้อที่ 2  มีรถขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิซากสัตว์และเนื้อสัตว์

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีรถบรรทุกขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ปิดมิดชิด สะอาด และสามารถควบคุมอุณหภูมิซากสัตว์ และเนื้อสัตว์ได้ตลอดระยะเวลาการขนส่ง  โดยอุณหภูมิซากสัตว์และเนื้อสัตว์ต้องไม่สูงเกิน  7 องศาเซลเซียส

- รถขนส่งจะต้องเปิดเครื่องทำความเย็นให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนดก่อนขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ขึ้นรถ

- มีการตรวจสอบความสะอาด และอุณหภูมิรถขนส่งก่อนนำซากสัตว์และเนื้อสัตว์ขึ้นรถ

ข้อที่ 3  มีระบบการผลิตที่ดี (Good Manufacturing PRACTICE; GMP) และระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP)

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมิน

- มีการจัดทำระบบการผลิตที่ดี (GMP)  และระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP)  ตามมาตรฐาน CODEX   ซึ่งรับรองโดยกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานรับรองที่         กรมปศุสัตว์เห็นชอบ

- มีการนำระบบ  GMP  และ  HACCP  ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิตเนื้อสัตว์ ควบคุมป้องกันและลดอันตรายทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ